ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми

комунального підприємства “Чорноморськводоканал”

Чорноморської міської ради Одеської області

на 2021 рік

Розділ І. Загальні положення

Розроблення інвестиційної програми комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області обумовлено:

- необхідністю зменшення виробничих витрат, зниження собівартості, зниження втрат води під час транспортування та витрат на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

- необхідністю покращення рівня надання послуг, технічного стану об’єктів та споруд  комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області;

- необхідністю приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво та включення до нього планового прибутку;

- обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку та утримання в належному технічному стані об’єктів та споруд КП “Чорноморськводоканал”.

Розділ ІІ. Характеристика підприємства

Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області створено за рішенням міської ради за № 349-IV від 26.11.2004р.

Підприємство надає споживачам міста Чорноморська та прилеглих населених     пунктів    (смт. Олександрівка,    с. Малодолинське,    с. Бурлача Балка,   с. Молодіжне, с. Сухий Лиман та іншим споживачам Овідіопольського району) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Водопостачання м. Чорноморська і прилеглих сіл здійснюється по двох водогонах: Ду-1200мм який переходить у Ду-1000мм в районі 5 перемички та водогону Ду-700мм.

Джерелом водопостачання  м. Чорноморськ є Одеський  водопровід (ТОВ “Інфоксводоканал”) який відбирає воду з річки Дністер в районі  м. Біляївка. Місце підключення  водогонів, що транспортують воду у місто знаходиться  біля с. Великий Дальник.

У зв'язку зі складним рельєфом місцевості  місто поділено на дві зони водопостачання. Надання послуг споживачам міста здійснює дві головні насосні станції: Центральна насосна станція (ЦНС) по вул. Транспортній, 11; насосна станція РЧВ 10000 м3, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський  район, с.Молодіжне, вул.Санжійська дорога, 3Б.

Покупна вода  (питної якості) перед подачею  на  головні насосні станції проходить додаткове знезараження діоксидом  хлору.

На майданчику ЦНС, що здійснює подачу води на нижню зону, розміщений резервуарний парк об'ємом 9,0 тис.м3. Подача води в місто здійснюється через резервуари.

На верхню зону (район новобудов) вода подається з насосної станції резервуару чистої води 10000 м3.

В райони багатоповерхової забудови та віддалені райони вода подається квартальними та локальними насосними станціями підкачки.

За період 2004-2018 роки робота підприємства характеризується стабільним зниженням неврахованих витрат і втрат води з системи подачі і розподілу води. Що досягнуто за рахунок впровадження робіт по перекладанню зношених і аварійних водопровідних мереж, а також виконання заходів щодо регулювання гідравлічних режимів системи водопостачання.

Характерною рисою існуючої системи водопостачання є відсутність власних джерел водопостачання. Загальна схема існуючого водопостачання наступна – куплена вода (питної якості) поступає до двох водопровідних насосних станцій, а від них до водопровідних мереж. Тиск в міській системі підтримується на рівні 20 м.  Окрім цих двох насосних станцій в розподільчий водопровідній системі налічується ще 20 ПНС, для забезпечення тиску в багатоповерхових будівлях м. Чорноморська, та 4 ПНС для забезпечення водою смт. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Молодіжне, мкр-н Південний.

КП «Чорноморськводоканал», з метою скорочення витрат на обслуговування, виконана автоматизація 25-тьох насосних станцій з використанням частотних перетворювачів. На 5-тьох організована система контролю за роботою устаткування насосних станцій з виведенням свідчень параметрів на пульт центрального диспетчерського пункту. Це дає можливість вести постійний контроль за режимом роботи насосних станцій і оперативно виконувати роботи в разі аварій на них.

З метою скорочення вжитку води в с. Великий Дальник, в точці підключення до Одеських водоводів встановлено прилад обліку фірми «Krohne» з погрішністю 1%. За рахунок автоматизації віддаленого доступу виконується управління засувкою, яка регулює подачу води на м. Чорноморськ.

Розділ ІІІ. Мета та основні завдання програми

КП “Чорноморськводоканал” повинно інвестувати кошти в систему водопостачання та водовідведення м.Чорноморська. Для цього розроблена інвестиційна програма на 2021 рік. До програми включені заходи які будуть виконуватися за рахунок амортизаційних нарахувань та виробничих інвестицій з прибутку.

Метою інвестиційної програми Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області є заходи, спрямовані на:

- Для скорочення втрат води при ремонтах та зменшення відключень населення програмою передбачено: капітальний ремонт водогону Dn 700мм (ст), Dn 500мм (чав), розташованого в районі с/т “Аист” та с. Сухий Лиман , Овідіопольсього р-ну, Одеської області; будівництво колодязя з запірною арматурою за адресою перехрестя вул. Перемоги та вул. Торгова, м. Чорноморськ, Одеська область.

- Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: будівництво водопровідної насосної станції за адресою вул. Парусна, 8, м. Чорноморськ, Одеська область; будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман” за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Морська, 1Б;  діспечерізація та автоматизація ПНС в с. Молодіжне, смт. Олександрівка, с. Малодолинське; ПНС в м. Чорноморськ по вул. Спортивна, 5; вул. Олександрійська, 4Б; пр-т Миру, 19, 30, 35, 41.

- Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища шляхом виконання робіт з реконструкції ділянки каналізаційного колектору Dn 300 мм за адресою вул. Данченко, 8 на розі пр-ту Миру в м. Чорноморськ, Одеської області;  реконструкції ділянки каналізаційного колектору Dn 200 мм за адресою від вул. Данченко, 5 – вздовж пр-ту Миру, 11 в м. Чорноморськ, Одеської області; обстеження стану з/б конструкцій верхнього, середнього, нижнього і розподільного каналів аеротенка каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська; придбання щитових затворів з нержавіючої сталі з електроприводами на пісколовку відділення №1, №2 каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська; придбання майданчиків з драбинами з композитних матеріалів для обслуговування шнекових дегідраторів №1, №2 цеха механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська; впровадження технології утилізації осаду (придбання ворошителя та пристрою для укривання буртів) на каналізаційних очисних спорудах м.Чорноморська; будівництво стаціонарної станції зливних вод на на каналізаційних очисних спорудах м.Чорноморська; придбання гидроелеватору з нержавіючої сталі на пісколовку каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська.

- Інші заходи необхідні для безперебійної роботи підприємства та довгострокового планування по відновленню основних засобів КП “Чорноморськводоканал”.

Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання програми

Обсяги фінансового забезпечення програми складають 11799.75 тис. грн. без ПДВ за рахунок амортизаційних нарахувань та виробничих інвестицій з прибутку КП “Чорноморськводоканал”з них:

- 6771.74 тис. грн. на послуги водопостачання;

- 5028.01 тис. грн. на послуги водовідведення.

Розділ V. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі транспортування питної води і очищення стічних вод, що дозволить в подальшому зменшити економічне навантаження на тариф на послуги централізованого водопостачання, дотримуватися норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- впровадження на підприємстві сучасного обладнання;

- стабілізацію роботи;

- підвищення екологічної безпеки;

- поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання.

______________________