Опис заходів інвестиційної програми

Водопостачання

1.1.4.1. Будівництво водопровідної насосної станції за адресою вул. Парусна, 8, м. Чорноморськ, Одеська область (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи)

Необхідно виконати  будівництво ПНС по вул. Парусна, 8,  тому що на даний час під приміщення ПНС використовується металевий  контейнер, який не відповідає нормативним вимогам до приміщень насосних станцій, згідно ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди”  розділ 11.

В металевому контейнері, в зимовий період при зниженні   температури  повітря,  температура  в приміщенні також знижується, що загрожує  роботі  насосного обладнання та  трубопроводів. Для  забезпечення певного температурного режиму  в зимовий період, приміщення ПНС обігрівається  електронагрівачами, але із-за великих тепловитрат підприємство несе значні  витрати  на електроенергію.

Економічний ефект  - відсутній

1.1.4.2. Будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман” за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Морська, 1Б (експертиза проекту та будівельні роботи)

Система водопостачання с.Б.Балка та промислових об'єктів, розташованих на прилеглій території передбачала використання резервуарного парку підприємств, зокрема, пивзаводу «Чорномор». Заповнення резервуарів питної води виконувалося насосами підприємств. Після банкрутства пивзаводу, з експлуатації були виведені резервуари питної води і як слідство реалізація зазначеної схеми стала неможливою.

Тиск в водогоні, який подає воду на населений пункт та промислові підприємства, не забезпечує надійне водопостачання об'єктів. Виникають систематичні перебої в подачі води населенню, особливо в весняно - літній період. Крім того, планується підключення до системи водопостачання м. Чорноморськ житлового масиву «Совіньон» з навантаженням 1000 м3/добу. В даний час технічної можливості для підключення додаткових абонентів (збільшення реалізації води) немає.

Для вирішення цієї проблеми необхідно будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман”,

Економічний ефект  - відсутній

1.1.4.3. Будівництво колодязя з запірною арматурою за адресою

Будівництво колодязя з запірною арматурою  на перехресті вул. Перемоги та вул. Торгова необхідно для можливості локалізування аварійних ділянок  водопровідних мереж, для подальшої ліквідації витоків. Крім того,  встановлення запірної арматури дозволить  зменшити кількість  абонентів  та   об'єктів  які  при ліквідації аварії будуть відключені від водопостачання, що  забезпечить якість надання  послуг  по водопостачанню, мешканцям міста.

Економічний ефект  - відсутній

1.1.5.1. Придбання дозуючого насосу DMI 6,0-8 BX-PVC-P3/V/C-X-G133 (Модернізація обладнання станції дознезараження води діоксидом хлору)

09.01.2021 року на станції дознезараження води діоксидом хлору відбулося аварійне відключення установки для знезараження води Grundfos OCD-164. При обстеженні виявлено, щовийшов з ладу дозуючий насос NaCIO2, S/N 11019105 установки № 4. Причина виходу з ладу — зношена привідна частина. Висновок — насос ремонту не підлягає, потрібно придбання нового дозуючого насосу для дотримання вимог ДсанПіН 2.2.4-171 та запобігання порушення ДБН В.2.5-74:2013. А також для приведення у відповідність системи знезараження і поліпшення якості оброблюваної води для жителів міста Чорноморська.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.2.1. Придбання водолічильника ультразвукового  для встановлення на водовід 700 мм за адресою м.Чорноморськ в районі вул Перемоги, 35А

Згідно ліцензійних умов ліцензіат зобов`язаний забезпечити технологічний облік води. Крім того п.6.3.8. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України РДП 204-12Укр.242-95 необхідно здійснювати контроль кількості води що поступає на станцію та відводиться зі станції дознезараження діоксидом хлору.

Це також необхідно для складання балансу води, дасть можливість визначити втрати води на певних ділянках водопроводу та усунути несправності в мережі.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.1. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення майданчика ЦНС за адресою вул. Транспортна, 11, м. Чорноморськ (будівельні роботи)

Для забезпечення охорони праці. Існуюче зовнішнє освітлення експлуатується з 1976 року – знаходиться в ветхому стані. Опори можуть в будь-яку мить впасти і спричинити нещасний випадок

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.2. Зовнішне електропостачання станції знезараження води за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 17-Н (експертиза проекту та будівельні роботи)

З огляду на те, що станція має 2 категорію з електробезпеки, необхідно забезпечити другий ввід електропостачання від іншого джерела живлення, на випадок відсутності електроживлення від першого вводу.

У разі відключення електричної енергії буде відсутне знезараження води, яка подається в місто Чорноморськ.

Щоб уникнути епідеміологічної ситуації і забезпечити показники якості питної води необхідно подавати в місто воду, дознезаражуючи її диоксидом хлору.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.3. Технічне переоснащення ПНС за адресою вул. Паркова, 8, м.Чорноморськ, Одеська обл. (проектні роботи, експертиза проекту)

На ПНС використовується  застаріле енергозатратне насосне обладнання  (експлуатується з 2006 року) яке не відповідає сучасним вимогам енергозбереження. Заміна насосів  на сучасне енергозберігаюче обладнання дасть  можливість скорочення  виробничих витрат за рахунок зменшення  споживання енергоносіїв. На даний момент розрахувати економічний ефект неможливо.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.4. Модернізація комп`ютернї системи (придбання персонального комп'ютеру (серверу) в комплекті з ліцензованим програмним забезпеченням)

Застаріле компютерне обладнання (сервер), що експлуатується з 2009 року та не може забезпечити оптимальну швидкість та обсяг обробки інформації. Крім того існує висока  ймовірність втрати даних. Збільшить швидкість обробки запитів від 2х до 5ти раз і зменшить ймовірність втрати бухгалтерських даних. Для служб водопровідної, каналізаційної ділянок та очисних споруд

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.5. Капітальний ремонт водогону Dn 700мм (ст), Dn 500мм (чав), розташованого в районі с/т “Аист” та с. Сухий Лиман , Овідіопольсього р-ну, Одеської області (проектні роботи)

Необхідно виконати  капітальний ремонт аварійного водогону Д500 мм (чавун) Д700 мм (сталь). Водогін прокладено у 1965 році експлуатується  54 роки, при нормативному терміні експлуатації чавуних труб 50 років та забезпечує водопостачання мешканців с. Б.Балка, 7 садових товариств та промислових підприємств які заходяться на території с. Б.Балка

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.6. Технічне переоснащення зовнішнього освітлення майданчика РЧВ місткістю 10000 м3 за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Молодіжне, вул. Санжійська дорога, 3Б (будівельні роботи)

Для забезпечення охорони праці та охорони об`єкту.

Існуюче зовнішнє освітлення експлуатується з 2014 року, а збудоване у 2005 році, на теперішній час знаходиться в аварійному стані. Кріплення СІП згнило, в деяких місцях СІП відірваний від опор. Корпус деяких світилльників проіржавів вони можуть впасти і спричинити нещасний випадок, крім того вони не є енергозберігаючими. Відсутня одна фаза, тобто наявне внутрішне ушкодження жили проводу.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.7. Модернізація системи керування дозуючими насосами для повної автоматизації станції знезараження води за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 35А (проектні та будівельні роботи)

1.2.8.8. Модернізація системи керування вузлом обліку для повної його автоматизації за адресою: Одеська обл., с. В.Дальник, вул. Маяцька, 21 (проектні та будівельні роботи)

Ці заходи дозволять скоротити робочі місця, оскільки станція знезараження води за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 35А та вузол обліку води за адресою: Одеська обл., с. В.Дальник, вул. Маяцька, 21 будуть повністю автоматизовані, що в подальшому дасть можливість скоротити фонд заробітної плати.

Економічний ефект п. 1.2.8.7. - 600.39  тис. грн

Заробітна плата 4 робітників станції знезараження води за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 35А приблизно складає в рік 600.39 тис грн

Строк окупності  300 тис.грн / 600.39 тис.грн.= 0.5 роки або 6 місяців.

Економічний ефект п. 1.2.8.8. - 591.83 тис. грн

Заробітна плата робітників вузлу обліку води за адресою: Одеська обл., с. В.Дальник, вул. Маяцька, 21 приблизно складає в рік 591.83 тис грн

Строк окупності  300 тис.грн / 591.83 тис.грн.= 0.5 року або 6 місяців.

1.2.8.9. Будівництво повітряної лінії 0.4 кВ для зовнішнього електропостачання водопровідної насосної станції “Сухий лиман” за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Морська, 1Б (проектні роботи)

Для забезпечення електричною енергією водопровідної насосної станції “Сухий лиман” за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Морська, 1Б після її будівництва необхідно виконати підключення до електроживлення.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.10. Реконструкція мереж водопроводу Д 300 мм в районі вул. Радісна, 21А, в м.Чорноморськ (експертиза проекту)

Експлуатація водопроводу здійснюється близько 20 років, при нормативному терміні експлуатації сталевого трубопроводу 25 років. Сталевий трубопровід  прокладений в районі електричної підстанції без захисту від блукаючих токів, що є причиною передчасного аварійного стану мережі. При аварії на водопроводі виявлено  чисельні корозійні пошкодження. За період 2017-2020років на цій ділянці було ліквідовано 7 аварійних витоків.

Для надійної експлуатації даного трубопроводу, та безперебійного водопостачання необхідна реконструкція ділянки вуличного водопроводу Д300(ст) що проходить в м. Чорноморськ в районі вул. Радісна, 21а.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.11. Реконструкція сталевої ділянки водогону Д 700 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне, район вул. Заводської (проектні роботи, експертиза проекту)

За період 2015-2020 роки на водогоні сталося 20 аварій. 21 липня                                     2020 року на сталевій ділянці водогону Д700 мм, яка розташована під залізничним мостом в районі вул. Заводської, сталася велика аварія.

При ліквідації аварії виявлено критичний стан трубопроводу, сталева ділянка в проіржавілих отворах вздовж труби. Виток було ліквідовано, при цьому зварювальні роботи призводили до наступних руйнувань проіржавілої труби, утворювалися дрібні отвори та витоки води. Великі пошкодження заварені, на дрібні отвори забиті чопи та водопостачання по трубопроводу відновлено.

Трубопровід не придатний для експлуатації і підлягає негайній переукладці (136 м), тому що його глушіння призведе до припинення водопостачання населення сіл та садових товариств на невизначений термін.

Економічний ефект  - відсутній

Опис заходів інвестиційної програми

Водовідведення

2.1.4.1. Придбання гідродінамічної каналопромивочної установки

2.1.4.2. Придбання автомобілю вантажного ISUZU AB220 на шасі ISUZU NPR 75L для встановлення на ньому каналопромивочної установки (частково)

Придбання гідродінамічної каналопромивочної установки та автомобілю вантажного ISUZU AB220 на шасі ISUZU NPR 75L для встановлення на ньому каналопромивочної установки дозволить швидко та якісно прочистити мережу каналізації від таких складних засмічень як вапно, окалина, жир, цемент, корозія, клей, накип, нагар та інше без руйнування трубопроводу.

Крім цього за допомогою гідродинамічної каналопромивочної установки можливо виконувати прочистку каналізації в зимовий період при мінусових температурах, що наше підприємство на даний момент часу виконувати не може, так як для очищення використовується КО 502 Б2, яка може функціювати при температурі повітря не менше плюс п'ять градусів. А також використання нової каналопромивочної установки на базі автомашини автомобілю вантажного ISUZU AB220 на шасі ISUZU NPR 75L можливо дозволить скоротити витрати палива в порівнянні з  КО 502 Б2 на базі ЗІЛ 130.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.5.1. Придбання щитових затворів з нержавіючої сталі з електроприводами на пісколовку відділення №1, №2 каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська

Для затримання грубих забруднюючих речовин стічних вод, в основному неорганічного походження (переважно піску з розміром часточок 0,25 мм та більше) на очисних спорудах призначені піскоуловлювачі з круговим рухом води. До складу вказаних піскоуловлювачів входять щитові затвори з електроприводами  в кількості 4-х одиниць. Вони являють собою вид запірної арматури, призначеної для регулювання рідинного потоку в відкритих каналах, а також при виконанні ремонтних робіт для оперативного перекриття потоку води. За допомогою щитових затворів регулюється швидкість руху води в піскоуловлювачі тим самим забезпечуючи випадання великої кількості органічних домішок (піску). Швидкість руху води  в піскоуловлювачах не повинна виходити за визначені межі.

Ефективна робота піскоуловлювачів забезпечує нормальну експлуатацію насосних агрегатів, первинних відстійників, а також надійну та довготривалу роботу обладнання цеху механічного зневоднення осадів.

На даний момент встановлено, що щитові затвори, які виготовлені із чорного металу сильно кородовані, через постійну присутність агресивного середовища стічної води, яка подається на очищення. Кожні два роки підлягають заміні.

Нові щитові затвори забезпечать єфективну роботу піскоуловлювача та эфективну роботи усього механічного ступеня очищення стічних вод, дотримання технологічних процесів та якісної очистки стічних вод згідно Дозволу на Спецводокористування.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.5.2. Впровадження технології утилізації осаду (передпроектні, вишукувальні роботи, придбання перетрушувача та пристрою для укривання буртів, трактору зі сповільнювачем ходу, напівпричіпу НТС-5, навісного обладнання, лушпиння соняшника, соломи, листя та інше) на каналізаційних очисних спорудах м.Чорноморська

Необхідність утилізації осаду регламентована наступним нормативними документами:

- ДБН В.2.5-5:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди”;

- ДСТУ 7369:2013 “Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрення”;

- ДСТУ 4884:2007 “Добрива органічні та органо-мінеральні;

- СанПіН 2.1.7.573-96 «Грунт.Очищення населених місць;

- Розпорядження КМУ від 8 листопаду 2017 р.№820-р «Про одобрення національної стратегії управління відходами в Україні до 2023 року»;

- Наказ МІНРЕГІОНРОЗВІТКУ України від 12.12.2018 р.№341 «Про погодження матеріалів порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрації забруднюючих речовин».

Економічний ефект  - відсутній

2.2.5.3. Придбання гидроелеватору з нержавіючої сталі на пісколовку каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська

Для затримання грубих забруднюючих речовин стічних вод, в основному неорганічного походження (переважно піску з розміром часточок 0,25 мм та більше ) на очисних спорудах призначені піскоуловлювачі з круговим рухом води. До складу вказаних піскоуловлювачів входять гідроелеватори в кількості 2-х одиниць. Вони являють собою металеву конструкцію, призначену для видалення та транспортування піщаної пульпи з глибини 5,7 м. Робота гідроелеватору основана на принципі єжекції та єнергії потоку.

Ефективна робота піскоуловлювачів забезпечує нормальну експлуатацію насосних агрегатів, первинних відстійників, а також надійну та довготривалу роботу обладнання цеху механічного зневоднення осадів.

На даний момент встановлено, що гідрогелеватори, які виготовлені із чорного металу, зазнали сильного впливу корозії, через постійну присутність агресивного середовища стічної води, яка подається на очищення. Кожного року вони потребують капітального ремонту з заміною зношених запчастин. Ефективна робота нових гідроелеваторів  забезпечить їх довготривале використовування,  нормальну експлуатацію насосних агрегатів механічного ступеня очищення, первинних радіальних відстійників, а також надійну  работу  комплексу механічного зневодненння осадів.

Відсутність робочих гідроелеваторів, повністю зупинить работу піскоуловлювачів, що призведе до їх довготривалого ремонту по вичещенню з глубини 5,7 м, кольматированої піщаної пульпи. Також буде порушенна робота  механічного ступеня ощищення стічних вод, і¸ як наслідок, це призведе до порушення роботи ступеня біологічного очищення. Також істотно прискориться   знос шнеків дегідратора, це вплине на роботу цеху механічного зневоднення осаду або його повну зипинку.

Таким чином, для эфективної роботи механічного ступеня очищення стічних вод, дотримання  технологічних процесів та якісної очистки стічних вод згідно Дозволу на Спецводокористування, необхідна надійна та безперебійна робота піскоуловлювачів в складі з гідроелеваторами, які забезпечуть якісне та своєчасне видаленя піщаеної пульпи.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.5.4. Придбання насосу СДВ160/45 з ел.двигуном АИР200 М4 (37/4500) (модернізація обладнання КНС ІСРЗ)

Насосна станція розташована на території заводу в районі відомчого готелю по вул. Перемоги. Насосна станція експлуатується з 1962р.

Насосна станція перекачує стоки за двома напірними колекторами Д200мм і ду 250 мм у комунальну самопливну каналізацію Д350мм по вул. Перемоги у м. Чорноморську. У насосній станції встановлено два насосні агрегати типу ФВ-144/46,  в роботі знаходиться один агрегат, який працює з перебоями на другому демонтовано електродвигун. Двигун не підлягає відновленню, насосне обладнання знаходиться у вкрай зношеному стані, енергоємне, технічно та морально застаріле; Необхідно замінити насос на КНС ІСРЗ.

Без насосу неможливо перекачування стічних вод для подальшого їх транспортування на ГКНС міста.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.1. Діспечерізація та автоматизація КНС Одеська; Приморська; Малодолинська; Олександрівка; ІСРЗ1; ІСРЗ2; Олександрійська1; Олександрійська2 (проектні та монтажні роботи)

Для моніторінгу, керування режиму роботи насосних станцій, та швидкого реагування у випадку аварійних ситуацій.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.2. Обстеження стану з/б конструкцій аеротенка каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська (для подальшого капремонту)

Аеротенк, який використовується в складі комплексу очисних споруд, призначений для біологічної очистки стічних вод, що надходять на очисні споруди. Споруда двохсекційна, на теперішній час в роботі перша секція аеротенку, друга – в критичному стані через негерметичність. Використовувати  другу секцію навіть як резервну неможливо. На даний момент очисні споруди працюють без резерву аеротенку. Згідно п.10.3.2.6 ДБН В .2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.», число секцій аеротенку слід  приймати не менше двох (усі робочі).

Проект споруди аеротенку — 1973 року. Введення в експлуатацію споруди — 1977 рік.

Кожна секція являє собою споруду прямокутної форми з розмірами 76,5 м х  37,5 м. Споруда трьохкоридорна. Ширина кожного коридору 6 м, робоча глибина — 4,4 м. Розрахункова ємність кожної секції аеротенку – 5 700 куб. метрів. З трьох сторін аеротенку розташовані канали — верхній, нижній та розподільчий канал.

Враховуючи те, що планується впровадження спочатку в другій секцій, а потім і в першій, системи нітрі-денітріфікації, яка являє собою зони з аераторами і зони без аераторів, і може вимагати будівельних рішень всередині коридорів (улаштування перегородок, улаштування рециклів суміші стічної води з активним мулом за допомогою насосного обладнання, і т.п.), вкрай необхідно провести ретельне обстеження технічного стану бетонної конструкції (стін, днища) другої секції аеротенку для розуміння можливості прийняття тієї чи іншої схеми нітрі-денітріфікації. Також необхідно зробити обстеження даної споруди для розуміння необхідних обсягів робіт при проведенні ремонту другої секції аеротенку.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.3 Обстеження залізобетонних конструкцій відстійника d=24 м, що розташований на території каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська за адресою: Одеська область, Одеський район, Дальницька сільрада, комплекс будівель і споруд №2 (за межами населеного пункту)

За результатами нівелювання первинний радіальний відстійник № 1 має крен на 110 мм, що виключає можливість нормального пересування лоскоту та його якісного використання при уловлюванні плаваючих речовин, жирів та сирого осаду. Крім того, захисний шар бетону внутрішніх і зовнішніх поверхонь стін місцями обсипався. У переливних лотках безліч наскрізних отворів, по днищу виявлено тріщини та вспучування бетону. Очисні споруди працюють без резервного мулошкребу. Необхідно виконання капітального ремонту відстійника, для чого потрібно попереднє обстеження відстійника на предмет отримання рекомендацій для проектування.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.4. Інженерно-геодезичні вишукування (топогеодезична зйомка у масштабі 1:500) ділянки території СТ "Портовик" в м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області

Для прийняття правильного рішення по винесенню каналізаційного колектору з під плями забудови приватного сектору при проектуванні нової ділянки колектору необхідно виконати інженерно-геодезичні вишукування вищезазначеного району.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.5. Будівельні роботи по винесеню мереж водовідведення, які приймають стоки від житлового будинку ОСББ «НОМЕР СІМ» з приватної території ТОВ “Іллічівськміськбуд” за адресою: вул. Лазурна, 2, м. Чорноморськ, Одеська область (проектні роботи та експертиза проекту)

Каналізація прокладена з ПВХ, чавунних і керамічних труб Ду-110,200 і 250мм. Каналізація між колодязямиКК-9, КК-10 КК11, КК-12, КК-13 - знаходяться на території ТОВ «Ильичевскгорстрой», не має доступу для обслуговування даних колодязів і каналізаційного трубопроводу Д200мм ТОВ «Ильичевскгорстрой» розпочав забудову ділянки по якій проходить означений колектор. Для забезпечення доступу для обслуговування каналізаційних колодязів і каналізаційних мереж, необхідно виконати проект і винесення мереж водовідведення, які приймають стоки від житлового будинку ОСББ «НОМЕР СІМ»

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.6. Придбання мікроскопа в технологічну лабораторію очисних споруд для проведення гідробіологічного аналізу активного мулу

На очисних спорудах з 1978 року і до сьогоднішнього дня експлуатується мікроскоп шкільний ШМ-1. За весь час експлуатації обладнання фізично зносилось та морально застаріло. Мікроскоп активно експлуатується, з його допомогою виконується гідробіологічний аналіз активного мулу 3 рази на день, щоденно.

Одним з основних ступінів очистки стічної води, що надходить на очисні споруди є біологічна очистка, що відбувається в аеротенку за допомогою  мікроорганізмів. Гідробіологічний контроль необхідний для визначення на ранніх стадіях понаднормативних скидів токсичних стічних вод та контролю параметрів технологічного процесу очистки стічних вод.

На сьогоднішній день не існує довершеної системи біоіндикації процесу біологічної очистки. Це пояснюється особливостями біоценозу активного мулу, його високою адаптацією, що дозволяє розвиватися одним і тим самим видам в  різних екологічних зонах сапробності, впливом на розвиток мулу біотичних та абіотичних факторів. Дані гідробіологічного та гідрохімічного аналізів не завжди співпадають, тому що гідробіологічний аналіз дозволяє більш оперативно виявити порушення в екосистемі активного мулу й швидко прийняти міри для зміни технологічних параметрів очистки. Гідробіологічний аналіз є одним з обов’язкових щоденних  досліджень технологічної лабораторії очисних споруд.

Таким чином, необхідно придбати для технологічної лабораторії очисних споруд мікроскоп, що дозволить детально контролювати стан мікробіонтів аеротенку та вчасно коректувати технологічні режими очистки стічних вод.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.7. Монтаж і пусконалагоджувальні роботи системи автономної припливно-витяжної вентиляції (СВ) кабіни оператора цеху механічного зневоднення осадів за адресою: Дальницька сільська рада, комплекс будівель і споруд №2 (за межами населеного пункту)

Для забезпечення вимог охорони праці та здоров`я працівників цеху механічного зневоднення осадів.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.8. Реконструкція ділянки каналізаційного колектору Dn 200 мм за адресою від вул. Данченко, 5 – вздовж пр-ту Миру, 11 в м. Чорноморськ, Одеської області (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи)

Перелом канализаційних ділянок призводить до попадання стічних вод в лотки теплотраси (в яких ця каналізація прокладена), затоплення підвалів житлового будинку та “Ощадбанку”. Це призводить до підмивання грунтів через що може статися руйнування несучих конструкцій житлового будинку.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.9. Капітальний ремонт первинного відстійника на каналізаційних очисних спорудах м.Чорноморська (проектні роботи, експериза проекту)

За результатами нівелювання первинний радіальний відстійник № 1 має крен на 110 мм, що виключає можливість нормального пересування лоскоту та його якісного використання при уловлюванні плаваючих речовин, жирів та сирого осаду. Крім того, захисний шар бетону внутрішніх і зовнішніх поверхонь стін місцями обсипався. У переливних лотках безліч наскрізних отворів, по днищу виявлено тріщини та вспучування бетону. Очисні споруди працюють без резервного мулошкребу. Необхідно виконання капітального ремонту відстійника.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.10. Реконструкція двох паралельних ділянок напірного каналізаційного колектору Dn 300 мм та Dn 200 мм за адресою: вул. Промислова, 1 в м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи)

Стічні води від напірної каналізації ІСРЗ потрапляють в самопливну каналізаційну мережу багатоквартирого житлового будинку по вул. Олександрійська, 4. Оскільки каналізація поступає до цієї мережі під напором, вона руйнує труби, які не розраховані на використання під тиском. Крім того, каналізація може зруйнувати фундамент будинку. Для забезпечення безаварійної роботи каналізаційної мережі необхідно відвести стоки, що поступають з напірного колектору в іншу ділянку.

Економічний ефект  - відсутній