Результати контролю якості питної води у розподільній мережі м.Чорноморська згідно вимог п.4.13

ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Серпень 2019 (протоколи випробувань)

| № п/п | Адреса точки відбору | Органолептичні показники | Бактеріологічні показники |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запах при 20º С, бали | Запах при 60ºС, бали | Смак та присмак, бали | Забарвленність, градус | Каламутність мг/дм 3 | Загальне мікробне число (КУО/см 3) | Загальні колі форми КУО/100см3 | Е.coli КУО/см 3 | Ентерококи КУО/см 3 |
|  |  | Норматив (допустимі рівні) |
|  |  | не більше 2 балів | не більше 2 балів | не більше 2 балів | 20 градусів | 1,0 НОК | не більше 100 | відсутність | відсутність | відсутність |
| 1 | Вода питна водопровідна (РЧВ 10000 м3) | 0 | 0 | 0 | 12,55 | 0,1 | 17 | відсутні | відсутні | відсутні |
| 2 | Вода питна водопровідна (ПНС, пр-т Миру, 41) | 0 | 0 | 0 | 11,69 | 0,09 | 11 | відсутні | відсутні | відсутні |
| 3 | Вода питна водопровідна (ПНС, вул.Паркова,2) | 0 | 0 | 0 | 14,26 | 0,11 | 43 | відсутні | відсутні | відсутні |
| 4 | Вода питна водопровідна (водогосподарство) | 0 | 0 | 0 | 17,11 | 0,14 | 7 | відсутні | відсутні | відсутні |
| 5 | Вода питна водопровідна (смт.Олександрівка- поліклініка) | 0 | 0 | 0 | 14,83 | 0,12 | 55 | відсутні | відсутні | відсутні |
| 6 | Вода питна водопровідна (с.Б.Балка) | 0 | 0 | 0 | 16,82 | 0,11 | 12 | відсутні | відсутні | відсутні |
| 7 | Вода питна водопровідна (с.Малодолинське-ПНС) | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 0,08 | 13 | відсутні | відсутні | відсутні |
| 8 | Вода питна водопровідна (станція дознезараження) | 0 | 0 | 0 | 16,25 | 0,12 | 13 | відсутні | відсутні | відсутні |
| 9 | Вода питна артезіанська (артезіанська свердловина, пр-т Миру,15) | 0 | 0 | 0 | 1,14 | 0,01 | 10 | відсутні | відсутні | відсутні |
| 10 | Вода питна артезіанська (артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-Б) | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,01 | 11 | відсутні | відсутні | відсутні |
| Загальна жорсткість (допустиме значення не більше 7,00 ммоль/дм 3) становить — 3,75 |