ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми

комунального підприємства “Чорноморськводоканал”

Чорноморської міської ради Одеської області

на 2017 рік

Розділ І. Загальні положення

Розроблення інвестиційної програми комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області обумовлено:

- необхідністю зменшення виробничих витрат, зниження собівартості, зниження втрат води під час транспортування та витрат на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

- необхідністю покращення технічного стану об’єктів та споруд  комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області;

- необхідністю зменшення тарифу, приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво та включення до нього планового прибутку;

- обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку та утримання в належному технічному стані об’єктів та споруд КП “Чорноморськ-водоканал”.

Розділ ІІ. Характеристика підприємства

Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області створено за рішенням міської ради за № 349-IV від 26.11.2004р.

Підприємство надає споживачам міста Чорноморська та прилеглих населених     пунктів    (смт. Олександрівка,    с. Малодолинське,    с. Бурлача Балка,   с. Молодіжне, с. Сухий Лиман та іншим споживачам Овідіопольського району) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Водопостачання м. Чорноморська і прилеглих сіл здійснюється по двох водогонах: Ду-1200мм який переходить у Ду-1000мм в районі 5 перемички та водогону Ду-700мм.

Джерелом водопостачання  м. Чорноморськ є Одеський  водопровід (ТОВ “Інфоксводоканал”) який відбирає воду з річки Дністер в районі  м. Біляївка. Місце підключення  водогонів, що транспортують воду у місто знаходиться  біля с. Великий Дальник.

У зв'язку зі складним рельєфом місцевості  місто поділено на дві зони водопостачання. Надання послуг споживачам міста здійснює дві головні насосні станції: Центральна насосна станція (ЦНС) по вул. Транспортній, 11; насосна станція РЧВ 10000 м3, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський  район, с.Молодіжне, вул.Санжійська дорога, 3Б.

Покупна вода  (питної якості) перед подачею  на  головні насосні станції проходить додаткове знезараження діоксидом  хлору.

На майданчику ЦНС, що здійснює подачу води на нижню зону, розміщений резервуарний парк об'ємом 9,0 тис.м3. Подача води в місто здійснюється через резервуари.

На верхню зону (район новобудов) вода подається з насосної станції резервуару чистої води 10000 м3.

В райони багатоповерхової забудови та віддалені райони вода подається квартальними та локальними насосними станціями підкачки.

За період 2004-2016 роки робота підприємства характеризується стабільним зниженням неврахованих витрат і втрат води з системи подачі і розподілу води. Що досягнуто за рахунок впровадження робіт по перекладанню зношених і аварійних водопровідних мереж, а також виконання заходів щодо регулювання гідравлічних режимів системи водопостачання.

Характерною рисою існуючої системи водопостачання є відсутність власних джерел водопостачання. Загальна схема існуючого водопостачання наступна – куплена вода (питної якості) поступає до двох водопровідних насосних станцій, а від них до водопровідних мереж. Тиск в міській системі підтримується на рівні 20 м.  Окрім цих двох насосних станцій в розподільчий водопровідній системі налічується ще 21 ПНС, для забезпечення тиску в багатоповерхових будівлях м. Чорноморська, та 4 ПНС для забезпечення водою смт. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Молодіжне, мкр-н Південний.

КП «Чорноморськводоканал», з метою скорочення витрат на обслуговування, виконана автоматизація 24-рьох насосних станцій з використанням частотних перетворювачів. На 5-тьох організована система контролю за роботою устаткування насосних станцій з виведенням свідчень параметрів на пульт центрального диспетчерського пункту. Це дає можливість вести постійний контроль за режимом роботи насосних станцій і оперативно виконувати роботи в разі аварій на них.

З метою скорочення вжитку води в с. Великий Дальник, в точці підключення до Одеських водоводів встановлено прилад обліку фірми «Krohne» з погрішністю 1%. За рахунок автоматизації віддаленого доступу виконується управління засувкою, яка регулює подачу води на м. Чорноморськ.

Розділ ІІІ. Мета та основні завдання програми

КП “Чорноморськводоканал” повинно інвестувати системи водопостачання та водовідведення м.Чорноморська. З цією метою розроблена інвестиційна програма на 2017 рік. До програми включені заходи на 2017 рік за рахунок амортизаційних нарахувань.

Метою інвестиційної програми Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області є заходи, спрямовані на:

- Для скорочення втрат води при ремонтах та зменшення відключень населення програмою передбачено реконструкція мереж водопроводу по вул. Київській в смт. Олександрівка.

- Дотримання ліцензійних умов для забезпечення технологічного обліку води здійснюється за рахунок  встановлення вузла обліку на центральній насосній станції водопроводу. Одночасно з цим заплановано встановлення будинкових лічильників, що саме дає можливість створювати більш точніший баланс водоспоживання міста для виявлення втрат води т їх зменшення.

- Реконструкцію мереж водопостачання. Першим етапом є проектування, для виконання цих заходів в 2018 році. Ці заходи будуть виконуватись як попереджувальні, які здійснюються у рамках “Програми оптимізації системи водопостачання м.Чорноморська”. Другий етап передбачає виконання робіт. Передбачається в інвестпрограмі 2017 року виконати проектні роботи по наступних об'єктах: “реконструкція водопроводу  по вул. Корабельна, м. Чорноморськ”; “реконструкція  водопроводу в ж/будинках вул Олександрійська, 16, 18 з виносом транзитного трубопровода з підвалу”; “реконструкція водопроводу  від вул.              1 Травня, 17 до вул.Олександрійська,12 , м. Чорноморськ”.

- Оновлення парку спеціалізованої техніки підприємства, а саме  -  придбання вакуумної машини на базі  шасі МАЗ.

- Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища шляхом часткового виконання робіт по проекту “реконструкція самопливного  колектору каналізації по вул. Олександрійській від вул. Парусної до вул. 1 Травня в м. Чорноморську».

Виконання заходів інвестиційної програми зменшать витрати на експлуатацію.

Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання програми

Обсяги фінансового забезпечення програми складають 5099,96 тис. грн. без ПДВ за рахунок амортизаційних нарахувань КП “Чорноморськводоканал”з них:

- 2929,11 тис. грн. на послуги водопостачання;

- 2170,85 тис. грн. на послуги водовідведення.

Розділ V. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі  транспортування питної води, а також водовідведення, що дозволить в подальшому зменшити економічне навантаження на тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення;

- зниження собівартості;

- впровадження на підприємстві сучасних технологій;

- стабілізацію роботи;

- удосконалення обліку питної води та стічних вод;

- поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання та водовідведення.

______________________