Опис заходів інвестиційної програми КП “Чорноморськводоканал”

По водопостачанню

1.2.1.1. Придбання засувки Д = 600 мм з електроприводом для заміни на перетинці, що з'єднує трубу 1200 мм і трубу 700 мм

При відсутності робочої засувки на перетинці між водогонами у разі аварійної ситуації принаймні на одному з водогонів буде неможливе використання існуючого парку НС і подача води на одну з частин міста буде припинена, мешканці міста, кількість яких становить приблизно 30 тис.чол. залишиться без централізованого водопостачання.

Економічний ефект —  167,83 тис.грн

Строк окупності  290,842 тис.грн / 167,83 тис.грн = 1,7 року або 20,4  місяця.

1.2.1.2. Придбання засувки Д = 400 мм для заміни на розі вул.Парусна і пр-т Миру

При аварії на ділянці трубопроводу Ду 500 мм від вул. Парусна до вул. 1 Травня необхідно  відключення водопостачання верхньої частини  м Чорноморська, а це приблизно  25 тис. мешканців, крім того відключення охоплює  три дитячих садки, дві школи і міську лікарню.

Встановлення засувки Ду 500 мм в існуючий камері № 52725 (на розі вул. В.Шума та вул. Парусна) дасть можливість в разі аварії відключити воду населенню в кількості не більше 5 тис. чоловік.

Економічний ефект   - 70,7 тис.грн

Строк окупності  88,767тис.грн / 70,7 тис.грн = 1,3 року або15 місяців.

1.2.1.3. Придбання засувки Д = 300 мм для заміни на розі вул.Парусна і вул. Паркова

Для можливості подачі води, з водопроводу Д400мм вул. Парусна  на 9 мікрорайон та приватний сектор вул. Набережна та 9 мікрорайон.

Економічний ефект - 26,440 тис.грн

Строк окупності  28,919 тис.грн / 26,44 тис.грн = 1,1 років або 13,2 місяців.

1.2.1.4. Реконструкція насосної станції за адресою: м Чорноморськ, вул. 1 Травня, 18-В

Надасть можливість вивести  із експлуатації НС на вул. Олександрійська,2, виключивши з витрат нашого підприємства витрати пов'язані із заміною насосного обладнання, технологічних трубопроводів, ремонтними роботами та обслуговуванням вищевказаної НС. Отримаємо економію електроенергії, необхідний нормативний напір води для безперебійного водопостачання, забезпечимо  приведення насосної станції до нормативних санітарних, будівельних вимог до зданій та споруд.

Економічний ефект  - 40,234 тис.грн

Строк окупності 715,083тис.грн / 40,234 тис.грн.= 17,8 років або 213,6 місяця.

1.2.4.1. Придбання системи автоматичного контролю якості питної води по діоксиду хлору kuntz

Для забезпечення контролю якості питної води на РЧВ 10тис. за рахунок застосування приладу вимірювання залишкової концентрації діоксиду хлору в цілодобовому режимі .

Економічний ефект   -  752,329 тис.грн

Строк окупності  108,33 тис.грн / 752,329 тис.грн = 0,2 року або 2,4  місяця.

1.2.4.2. Придбання додаткового консольного насосу NL80 / 315-15-4-12 на НС РЧВ 10000 м3 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул. Санжійська дорога, 3Б

Придбання і встановлення насосу дозволить при його використанні замість насосу потужністю 37 кВт скоротити витрати електричної енергії на НС РЧВ 10000 м3 в нічний час більше чим в 2 рази.

Економічний ефект   -  132,88 тис.грн

Строк окупності  152,15 тис.грн / 132,88 тис.грн = 1,1 року або 13,2 місяця.

1.2.8.1. Придбання гідравлічної маслостанції Validus в комплекті з інструментом, який до неї підключається: відбійні молотки легкі - 2 шт; дискова пилка - 1 шт; гідравлічна погружна помпа - 1 шт.

Обладнання необхідно для ліквідації аварій.

Економічний ефект   -  4,037 тис.грн

Строк окупності  286,88 тис.грн / 4,037 тис.грн = 71 рік або 852  місяця.

1.2.8.2. Придбання будівлі побутового корпусу на вул. Транспортній в м. Чорноморську

Для розміщення побутових приміщень слюсарів, де розмір та кількість приміщень відповідають необхідним вимогам санітарних нормх по таким показникам як площа, освітлення, вентиляція, пожежна безпека та ін.

Економічний ефект   - відсутній

1.2.8.3. Придбання комплекту обладнання з пошуку трас: трубопроводів із металевих труб, кабельних ліній

Для точного, екстреного визначення місця розташування на плані та глибину залягання підземних інженерних комунікацій (силових і сигнальних кабелів, трубопроводів та будь-яких інших лінійних об`єктів) в разі необхідності проведення аварійного ремонту підземних мереж.

Економічний ефект   -  відсутній

1.2.8.4. Улаштування евакуаційної драбини будівлі КП «Черноморскводоканал» за адресою пр-т Миру, 41а

Для виконання вимог ДБН В.1.2-7-2008; ДБН В.2.2-9-2009; ДБН В.1.1-7:2016

Економічний ефект   -  відсутній

1.2.8.5. Реконструкція водопроводу із заміною труб по вул.Корабельна (проектні роботи) (Д 160мм — 320м, Д 110мм —74м)

1.2.8.6. Реконструкція напірного трубопроводу від ПНС по ул.Александрийская, 20-Б до ул.Александрийская, 16 (проектні роботи) (Д 150мм — 54м, Д 100мм —105м, Д 80 — 80м)

1.2.8.7. Реконструкція перемички №6 Д 500 мм між водоводами Д 1000мм і 700мм з пристроєм 1 засувки Д 500 мм і заміною засувки Д 1000 мм (проектні роботи)

1.2.8.8. Реконструкція водопроводу за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Успішна (проектні роботи)(Д 50мм — 280м)

1.2.8.9. Реконструкція водопроводу за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Горбунова (проектні роботи) (Д 80мм — 150м)

1.2.8.10. Реконструкція водопроводу за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Горіхова (проектні роботи) (Д 50мм — 211м)

1.2.8.11. Вибір джерела постачання питної води для м. Чорономорська. Перехід на власне джерело водопостачання. (проектні роботи)

Для можливості виконання робіт по заміні трубопроводів необхідно мати проект, який пройшов експертизу, що є першим етапом для виконання робіт.

Економічний ефект  - відсутній.

Опис заходів інвестиційної програми КП “Чорноморськводоканал”

По водовідведенню

2.2.5.1. Реконструкція будівлі приймальної камери решіток-дробарок на КОС м.Чорноморська (в тому числі проектні роботи)

З метою недопущення порушення технологічних процесів очищення стічних вод, а також для забезпечення роботи решіток MEVA необхідно виконати реконструкцію будівлі приймальної камери решіток-дробарок і встановити нову систему вентиляції.

Економічний ефект  - відсутній.

2.2.5.2. Будівництво ПЛ-10 кВ «Маяк» для електропостачання каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська (в тому числі проектні роботи)

2.2.6.1. Придбання дизельгенератору 320 кВт на  каналізаційні очисні споруди м.Чорноморська

Для надійного електропостачання КОС

Економічний ефект   -  302,007 тис.грн

Строк окупності:

Будівництва ПЛ-10 кВ «Маяк» 1125 тис.грн / 302,007 тис.грн = 3,7 року або 44,4 місяця

Придбання дизельгенератору 320 кВт 963,18 тис.грн / 302,007 тис.грн = 3,2 року або 38,4 місяця

2.2.6.2. Улаштування евакуаційної драбини будівлі КП «Чорноморськводоканал» за адресою пр-т Миру, 41а

2.2.6.3. Улаштування пожежної сигналізації будівлі КП «Чорноморськводоканал» за адресою пр-т Миру, 41а

Для виконання вимог ДБН В.1.2-7-2008; ДБН В.2.2-9-2009; ДБН В.1.1-7:2016

Економічний ефект   -  відсутній

2.2.6.4. Капітальний ремонт колектору Д800 мм в м Чорноморську (проектні роботи) (Д 800 мм — 900 м)

Для можливості виконання робіт по заміні трубопроводів необхідно мати проект, який пройшов експертизу, що є першим етапом для виконання робіт.

Економічний ефект  - відсутній.

2.2.6.5. Технічне переоснащення системи опалення АБК каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська  з використанням теплових насосів

Для забезпечення економії електричної енергії

Економічний ефект - 328,1 тис. грн

Строк окупності  941,00 тис.грн / 328,1 тис.грн.= 2,9 року або 34,8 місяця.